1 Цели и задачи территориального планирования

1.1. Общие положения

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области определено перспективное назначение территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, генеральный план Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области содержит положения о территориальном планировании (Том «Положения о территориальном планировании») и соответствующие карты (схемы) территориального планирования («Схема планируемых границ функциональных зон», «Схема размещения объектов капитального строительства местного значения», «Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», «Схема размещения объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения»), а также материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

6. На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются:

1) границы поселения;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

4) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

9) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

В состав материалов по обоснованию проекта включены:

- Том «Материалы по обоснованию проекта»

- Том «Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций»

- «Схема использования территории»

- «Схема ограничений»

- «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций»

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта отображены:

1) информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

2) предложения по территориальному планированию.

1.2. Цели и задачи территориального планирования

Согласно заданию на подготовку проекта «Генерального плана Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» до 2030 года, подготовленного Администрацией Мишелевского городского поселения, целью разработки генерального плана является:

- установление требований и ограничений по использованию территорий городского поселения для осуществления градостроительной деятельности.

Цели территориального планирования Мишелевского городского поселения направлены на реализацию приоритетов развития муниципального образования, определенных «Комплексной программой социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2015 года» и программы «Социально-экономического развития Мишелевского муниципального образования на 2011-2015 годы».

Для реализации поставленных целей определяются следующие задачи территориального планирования Мишелевского городского поселения:

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Мишелевского городского поселения в области территориального планирования;

- реализация мероприятий, запланированных «Комплексной программой социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2015 года» и программой «Социально-экономического развития Мишелевского муниципального образования на 2011-2015 годы», в муниципальных долгосрочных целевых программах;

- определение перспективного назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории муниципального образования;

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования.

2 Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1 Функциональный профиль и градообразующие отрасли

Р.п. Мишелевка

С момента возникновения поселок Мишелевка был центром обрабатывающей промышленности (фарфорофаянсовой). В 2003 г. градообразующее предприятие ООО «Фарфоровый завод «Хайта» перестал работать. На перспективу намечается возобновление работы фарфорового завода и возвращение функционального профиля центра обрабатывающей промышленности.

С. Хайта

В с. Хайта предусматривается дальнейшее развитие сельского хозяйства (филиал «Хайтинский» СХОАО «Белореченское», ряд крестьянских и фермерских хозяйств).

Д. Глубокий Лог

Д. Глубокий Лог предусматривается как дачный поселок жителей п. Усолье-7.

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий по развитию градообразующих отраслей:

| Мероприятия | Населенный пункт | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Открытие предприятия по переработке овощей (на территории фарфорового завода Индивидуальные предприниматели р.п. Мишелевка) | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Возобновление работы ООО «Фарфоровый завод «Хайта» | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство базы отдыха ИП Лебедев Н.Н. | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство базы отдыха КФХ Темный Б.Г. | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Возобновление работы оздоровительного санатория «Таежный» | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Создание предприятия по оказанию ритуальных услуг р.п. Мишелевка | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |

2.2 Жилищное строительство

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения жилищное строительство предусмотрено главным образом на свободных от застройки территориях резерва для развития населенных пунктов, а также на участках, высвобождаемых при сносе ветхого и аварийного жилья. Новое жилищное строительство предусмотрено в р.п. Мишелевке и с. Хайта.

Необходимый жилищный фонд для Мишелевского городского поселения на расчетный срок генерального плана (2030 г.) определен в соответствии с письмом администрации муниципального образования от 01.11.2010 г. объеме 198,0 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 22,0 м2 на одного жителя.

| Мероприятия | Населенный пункт | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Размещение нового жилищного фонда на свободной от застройки территории в объеме 5,6 тыс. м2 в 1-2-х этажных жилых домах с приусадебными участками | Р.п. Мишелевка (левый берег) | 1 очередь |
| Размещение нового жилищного фонда на свободной от застройки территории в объеме 5,1 тыс. м2 в 1-2-х этажных жилых домах с приусадебными участками | С. Хайта (левый берег) | 1 очередь |
| Размещение нового жилищного фонда на свободной от застройки территории в объеме 9,2 тыс м2 в 1-2-х этажных жилых домах с приусадебными участками | Р.п. Мишелевка (левый берег) | Расчетный срок |
| Размещение нового жилищного фонда на свободной от застройки территории в объеме 1,6 тыс. м2 в 1-2-х этажных жилых домах с приусадебными участками | С. Хайта (левый берег) | Расчетный срок |
| Размещение нового жилищного фонда на сносе 2-этажных многоквартирных жилых домов в объеме 0,8 тыс м2 в 1-2-х этажных жилых домах с приусадебными участками | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |

2.3 Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания для городской и сельской местности и сформулированы предложения по их размещению на территории р.п. Мишелевка и с. Хайта. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения, обеспечивающие потребности всех населенных пунктов городского поселения, размещаются в административном центре поселения. Предложения по размещению новых объектов обслуживания микрорайонного значения в р.п. Мишелевка сформулированы с учетом требований по их нормативной доступности на основании проектного размещения жилищного фонда населения.

В д. Глубокий Лог на перспективу размещение постоянного населения не предусматривается, потребности временного населения будут обеспечиваться за счет объектов обслуживания р.п. Мишелевка.

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий по развитию социальной инфраструктуры:

| Мероприятия | Населенный пункт | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Образование |  |  |
| Строительство общеобразовательного комплекса (детский сад на 25 мест и начальная школа на 100 мест) | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство общеобразовательного комплекса (детский сад на 110 мест и школа на 250 мест) | Р.п. Мишелевка (левый берег) | Расчетный срок |
| Здравоохранение |  |  |
| Расширение существующей больницы (стационар до 120 коек, поликлиника до 170 посещений в смену) | Р.п. Мишелевка (правый берег) | 1 очередь |
| Строительство станции скорой помощи при больнице на 1 автомобиль | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |
| Строительство пункта молочной кухни на 300 порций в сутки при больнице | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |
| Строительство 1 аптеки | С. Хайта | Расчетный срок |
| Культура и спорт |  |  |
| Строительство клуба на 300 зрительских мест | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |
| Строительство клуба на 150 зрительских мест | Р.п. Мишелевка (левый берег) | Расчетный срок |
| Строительство библиотеки при клубе на 10 тыс. единиц хранения томов | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |
| Строительство клуба на 100 зрительских мест | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство библиотеки при клубе на 3 тыс. единиц хранения томов | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство спортивного зала на 100 м2 площади пола при новом общеобразовательном комплексе | Р.п. Мишелевка (левый берег) | Расчетный срок |
| Строительство крытого бассейна на 250 м2 зеркала воды при новом общеобразовательном комплексе | Р.п. Мишелевка (левый берег) | Расчетный срок |
| Объекты торговли, бытовое обслуживание |  |  |
| Строительство двух магазинов на 50 и 250 м2 торговой площади | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство магазина на 50 м2 торговой площади | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство магазина на 180 м2 торговой площади | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство предприятий общественного питания на 20, 25 и 100 мест | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство предприятий общественного питания на 25 мест | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство предприятий бытового обслуживания на 4, 5, 6, 30 (восстановление) рабочих мест | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |

| Строительство гостиницы на 50 мест | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Строительство прачечной самообслуживания на 100 кг белья в смену | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |
| Строительство химчистки самообслуживания на 50 кг вещей в смену | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |
| Реконструкция бани на 50 мест | Р.п. Мишелевка (правый берег) | Расчетный срок |

  - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Мишелевского городского поселения направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры:

| Мероприятия | Населенный пункт | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Проведение ремонтных работ по восстановлению дорожного полотна автодороги Усолье – Белореченск – Мишелевка – Михайловка, 13,3 км в границах поселения | - | 1 очередь |
| Реконструкция (восстановление капитального дорожного покрытия, расширение проезжей части до нормативных параметров и устройство тротуаров) улицы Молодежная, 560 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция (восстановление капитального дорожного покрытия, расширение проезжей части до нормативных параметров и устройство тротуаров) улицы Титова, 620 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция (восстановление капитального дорожного покрытия, расширение проезжей части до нормативных параметров и устройство тротуаров) улицы Войкова, 1570 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция (восстановление капитального дорожного покрытия, расширение проезжей части до нормативных параметров и устройство тротуаров) улицы Ленина, 1050 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция улицы (восстановление капитального дорожного покрытия, расширение проезжей части до нормативных параметров и устройство тротуаров)40 лет Победы, 700 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |

| Реконструкция (восстановление капитального дорожного покрытия, расширение проезжей части до нормативных параметров и устройство тротуаров) улицы Щорса, 485 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| --- | --- | --- |
| Строительство ул. Рождественская до границы нового жилого квартала, 900 метров | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство участка улицы, связывающей ул. Горького и дороги на санаторий «Таежный» по пер. Бельскому, 260 метров | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Новая улица, проходящая по границе проектируемого дошкольного образовательного учреждения и территории районного центра «Булай», 650 метров | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство ул. Сибирской до ул. Солнечной, 230 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство ул. Солнечной до ул. Тимирязева, 750 метров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция моста через р. Хайта (около ООО «Фарфоровый завод «Хайта») | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство автодорожного мостового перехода через р. Хайта | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство сети местных улиц, 3000 метров | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство улицы по западной границе деревни, 1250 метров | Д. Глубокий Лог | Расчетный срок |

2.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры:

| Мероприятия | Населенный пункт | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
| Реконструкция котельной (установка дополнительного котла КВМ-2,5 (2,90)) | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство автономного теплоисточника для объектов социального и бытового обслуживания | С. Хайта | 1 очередь |
| Реконструкция котельной (установка дополнительного котла КВМ-2,5 (2,90) или замена всех существующих котлов КВМ-2,0 на КВМ-2,50 (2,90)) | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство автономного теплоисточника для объектов социального и бытового обслуживания | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |

| Электроснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Строительство ТП (2х250МВА), питание предусмотреть от РП-10 кабельными линиями 10 кВ | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство двух ТП (2х250МВА), питание предусмотреть от ПС «Сосновая» кабельными линиями 10 кВ | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Реконструкция ПС «Сосновая» (замена существующих трансформаторов мощностью 6,3 МВА на трансформаторы мощностью 10МВА каждый) | - | Расчетный срок |
| Водоснабжение |  |  |
| Реконструкция водозабора «Хайта» с увеличением производительности до 1584,88 м3/сутки | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Реконструкция водозабора участка «Таежный» с увеличением производительности до 1029 м3/сутки | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство очистных сооружений на правом берегу, производительностью 1,585 тыс. м3/сут | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство очистных сооружений на левом берегу, производительностью 1,029 тыс. м3/сут | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство резервуаров чистой воды на правом берегу 2 х 500 м3 | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство резервуаров чистой воды на левом берегу 1 х 500 м3 | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство водопровода Ду-100, длиной 2,35 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство водопровода 2Ду-150, длиной 3,5 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство кольцевой сети по поселку протяженностью 6 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство водозабора на р. Хайта | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью 137,52 м3/сут | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство водопровода Ду-100, длиной 3 км | С. Хайта | 1 очередь |
| Канализация бытовых сточных вод |  |  |
| Реконструкция и расширение КОС правого берега на мощность 1,585 тыс. м3/сут | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство КОС левого берега производительностью 1,029 тыс. м3/сут | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Реконструкция КНС правого берега | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |

| Реконструкция напорного трубопровода на правом берегу от КНС до КОС 2Ду-200, протяженностью 1,5 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| --- | --- | --- |
| Строительство главного канализационного коллектора Ду-200, длиной 5,1 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство сетей канализации Ду-200, длиной 1,4 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство КОС производительностью 137,52 м3/сут | С. Хайта | 1 очередь |
| Строительство сетей канализации Ду-200, длиной 2,6 км | С. Хайта | 1 очередь |
| Канализация дождевых вод |  |  |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации на правом берегу производительностью 5000 м3/сут | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации на левом берегу производительностью 8000 м3/сут. | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство регулирующих резервуаров на правом берегу на площадке очистных сооружений 2х1500 м3 | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство регулирующих резервуаров на левом берегу на площадке очистных сооружений 2х2000 м3 | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на правом берегу Ду-800, длиной 2,9 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на правом берегу Ду-1400, длиной 2,3 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на левом берегу Ду-1400, длиной 3 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на левом берегу 2Ду-1400, длиной 2,5 км | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью 7000 м3/сут | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство регулирующих резервуаров на площадке очистных сооружений 2х1600 м3 | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на правом берегу с. Хайта Ду-1400, длиной 2 км | С. Хайта | Расчетный срок |
| Строительство коллектора на левом берегу с. Хайта Ду-1400, длиной 2 км | С. Хайта | Расчетный срок |
| Связь |  |  |
| Реконструкция АТС до 800 номеров | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Строительство ВОЛС от п. Михайловка до п. Мишелевка, 2 км в границах поселения | - | 1 очередь |
| Инженерная подготовка территории |  |  |
| Регулирование русла р. Булайка, 1 км | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Регулирование русла р. Хайта, 570 метров | С. Хайта | 1 очередь |

| Санитарная очистка территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Строительство нового кладбища, 10 га | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Предложения по территориальному планированию ИТМ ГОЧС |  |  |
| Строительство защитных сооружений (ПРУ) и оборудование подвальных помещений и надземных этажей для укрытия в них постоянного и прибываемого населения в количестве 22521 место. Строительство защитных сооружений для нетранспортабельных больных в учреждениях здравоохранения в количестве 195 мест. | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Развертывание 1 пункта сбора на территории клуба | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Оборудование 2 пунктов временного размещения (ППВР) общей вместимостью 420 мест, на территории: - муниципального районного спортивно-оздоровительного комплекса на 220 чел; - клуба на 200 чел. | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Оборудование 2 пунктов временного размещения (ППВР) общей вместимостью 400 мест, на территории: - проектируемой общеобразовательной школы на 150 чел; - проектируемого клуба на 250 чел. | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Установка 2 электросирен на территории - клуба; - на территории МОУ «Булайская СОШ». | Р.п. Мишелевка | 1 очередь |
| Установка 1 электросирены на территории административного здания | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Закупка и установка 3 резервных источников электроснабжения: - в администрацию Мишелевского муниципального образования (2 ед.); - в расширяемый стационар на 100 мест (1 ед.). | Р.п. Мишелевка | Расчетный срок |
| Строительство защитных сооружений (ПРУ) и оборудование подвальных помещений и надземных этажей для укрытия в них постоянного населения в количестве 2567 мест. | С. Хайта | Расчетный срок |
| Развертывание 1 пункта сбора на территории МОУ Хайтинская ООШ | С. Хайта | 1 очередь |
| Оборудование 1 пункта временного размещения ППВР вместимостью 70 мест, на территории МОУ Хайтинская ООШ | С. Хайта | 1 очередь |
| Преобразование ДПД в малочисленную пожарную часть на 2 пожарных автомобиля с выделение земельного участка не менее 0,35 га | С. Хайта | Расчетный срок |
| Закупка и установка 1 резервного источника электроснабжения в администрацию с. Хайта (1 ед.). | С. Хайта | Расчетный срок |

| Строительство защитных сооружений (ПРУ) и оборудование подвальных помещений и надземных этажей для укрытия в них рассредотачиваемого населения в количестве 210 мест. | Д. Глубокий Лог | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |

2.6 Мероприятия в по охране и сохранению объектов культурного наследия

После включения выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, а затем утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия (в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2005 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия») в полномочия Администрации Мишелевского городского поселения относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

В материалы генерального плана необходимо будет внести изменения и дополнения после утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия.

2.7 Мероприятия в области охраны окружающей среды

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, защиту здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Проектом генерального плана Мишелевского городского поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий по охране окружающей среды:

| Мероприятия | Очередность |
| --- | --- |
| Организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций | Расчетный срок |
| Модернизация и реконструкция технологических процессов на промышленно-коммунальных объектах | Расчетный срок |
| Строительство и реконструкция очистных сооружений с механической, биологической, химической очисткой | Расчетный срок |
| Внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, до орошения | 1 очередь |
| Выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения | 1 очередь |
| Мероприятия по улучшению качества питьевой воды (строительство, реконструкция и модернизация водоочистных сооружений) | 1 очередь |
| Разработка проектов прибрежно-защитных полос и водоохранных зон всех водных объектов Мишелевского МО с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ | Расчетный срок |

| Установление органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципального образования, для личных и бытовых нужд | 1 очередь |
| --- | --- |
| Установление контроля за режимом использования территорий водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов муниципального образования | 1 очередь |
| Разработка генеральной схемы санитарной очистки Мишелевского МО | 1 очередь |
| Организация сбора и вывоза мусора на полигон ТБО со всех населенных пунктов | 1 очередь |
| Создание особо охраняемой природной территории гидрогеологического типа минерального источника «Курорта «Таежный» | 1 очередь |